06.12.2011

Технический регламент

Таможенного  Союза

«О безопасности аттракционов»

(ТР 201_/00_/ТС)

Предисловие

1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.

2. Настоящий технический регламент разработан с целью установления на таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к аттракционам и связанным с требованиями к ним процессам разработки (проектирования), изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также с целью обеспечения свободного перемещения аттракционов, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза.

3. Настоящий технический регламент устанавливает требования к аттракционам и вспомогательным устройствам аттракционов.

В случае если в отношении частей  аттракционов приняты и вступили в силу иные технические регламенты Таможенного союза, они должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на аттракционы и вспомогательные устройства аттракционов, выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза.

2. Настоящий технический регламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности аттракционов и их вспомогательных устройств при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации (использовании), хранении, транспортировании и утилизации, в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

3. Настоящий технический регламент распространяется на аттракционы временно устанавливаемые (перевозимые) и стационарные (смонтированные на фундаментах), в том числе:

механизированные поступательного движения;

механизированные вращательного движения;

автодромы и картинги;

надувные;

соревновательно-развлекательные и призовые;

водные немеханизированные;

для детей,

в которых предусмотрено использование хотя бы одного вида биомеханических воздействий I, II, или III степени риска на пассажиров аттракционов, таких как:

подъем на значительную высоту;

перемещение со значительными скоростями;

перемещение со значительными ускорениями;

значительный наклон пассажиров с одновременным подъемом на значительную высоту или достижением значительной скорости.

4. Действие настоящего Технического регламента распространяется на  аттракционы c электроприводами и питанием свыше 36 вольт.

5. Действие настоящего Технического регламента не распространяется на аттракционы, содержащие биомеханические риски IV степени и не создающие высоких механических, электрических или иных рисков.

6. Классификация степеней биомеханических рисков аттракционов в зависимости от видов и уровней биомеханических воздействий на пассажиров осуществляется по следующим параметрам:

| Виды биомеханических воздействий | Обозна-чение | Степени биомеханических рисков аттракционов |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очень высокий | II высокий | III повышенный | IV минимальный |
|  |  | Уровни биомеханических воздействий |
| Подъем на относительную высоту | H, м | H > 15 | 3 < H ≤ 15 | 0,45 < H ≤3 | H ≤ 0,45 |
| Скорость перемещения относительно элементов конструкции или людей | V, м/сек | V > 17 | 8 < V ≤ 17 | 3 < V ≤ 8 | V ≤ 3 |
| Перемещение с ускорениями «таз-голова» | az, (g)** | 5 < а ≤ 6 | 4 < а ≤ 5 | 3 < а ≤ 4 | а ≤ 3 |
| Перемещение с ускорениями «бок-бок» и ускорениями торможения и разгона | аx, ay (g) | 1,5 < а ≤ 2 | 0,7 ≤ а ≤ 1,5 | 0,4 < а < 0,7 | а ≤ 0,4 |
| Наклон посадочных мест или опорных поверхностей с одновременным: - подъемом на высоту - или достижением скорости | β, градусы H, м V, м/сек | β > 120 для Н > 3 или V > 8 | 45° < β ≤ 120 для Н > 3 или V > 8 | 10° < β ≤ 45 для 0,45 < Н ≤ 3 или 3 < V ≤ 8 | β < 10 для Н ≤ 0,45 или V ≤ 3 |

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Технического регламента используются следующие основные понятия:

авария − разрушение аттракциона или его критичного компонента, создающее непосредственную угрозу жизни или здоровью физического лица или угрозу крупного материального ущерба;

аттракцион – временно устанавливаемое или стационарное устройство для развлечений физических лиц в общественных местах, создающее для них развлекательный эффект за счет биомеханических воздействий различных степеней риска;

аттракцион механизированный – аттракцион поступательного или вращательного движения, на котором пассажиров перемещают по заданной траектории или в переделах ограниченного пространства, используя энергию различных видов, за исключением мускульной энергии физических лиц;

аттракцион механизированый поступательного движения – аттракцион, перемещающий модули пассажирские преимущественно поступательно по направляющим (катальные горы, башни свободного падения, железные дороги парковые, водные спуски на лодках или плотах, прогулочные монорельсовые дороги);

аттракцион механизированный вращательного движения – аттракцион, перемещающий модули пассажирские преимущественно вращательно (вращаются и (или) раскачиваются), в том числе со сложным движением (качели, карусели, колеса обозрения, симуляторы перемещений);

автодром и картинг – аттракционы, в которых пассажирские модули могут свободно перемещаться вне направляющих движения в огороженном (ограниченном) пространстве со значительными скоростями (сталкивающиеся автомобили, парковые дороги с прогулочными автопоездами, картинги, в т.ч. на эстакадах, скоростные дороги с мини-автомобилями);

аттракцион надувной – аттракцион, в котором используются пневматические устройства для обеспечения соответствующей функции (батуты надувные, горки, лабиринты, пневматические фигуры);

аттракцион соревновательно-развлекательный и призовой – аттракцион, в котором используются с соревновательными целями различные приспособления, лазеры, бросание предметов (тиры, батуты пружинные, лазательные аттракционы (стенки, лестницы), лазерные бои);

аттракцион водный немеханизированный – аттракцион для аквапарков, бассейнов и водоемов (водные спуски прямые, водные спуски с виражами, плавающие платформы, устройства, погруженные в воду, трамплины);

аттракцион для детей – аттракцион, на котором дети могут играть и развлекаться, независимо от места установки (качели, качалки, карусели, горки, детские игровые комплексы различного типа);

биомеханические воздействия на пассажиров аттракционов – воздействия на пассажиров при подъеме на высоту, при перемещении со скоростью, ускорением и наклоном, которые с учетом их величины и направления воздействия могут содержать риски травмирования пассажиров при поездках;

вид аттракционов – совокупность нескольких типов аттракционов, имеющих однородный принцип действия или совокупность однородных функций;

вспомогательные устройства аттракционов – декорации и элементы оформления, ограждения, иллюминации, шатры, навесы, защитные экраны, павильоны, используемые совместно с аттракционами;

контрольный пуск − испытательный пуск аттракциона без пассажиров, но с имитацией полной нагрузки от пассажиров в соответствии с эксплуатационной документацией аттракциона;

контур безопасности − часть пространства, внутри которого перемещается пассажир при исключении или минимизации риска получения травм в результате соприкосновения с подвижными и (или) неподвижными элементами конструкций или другими пассажирами или посетителями аттракциона;

критичный компонент − часть конструкции, узел или деталь аттракциона или вспомогательного устройства аттракциона, отказ которых может вызвать катастрофические или критические последствия;

критичный параметр − существенная характеристика аттракциона или его компонента, нарушение которой может вызвать катастрофические или критические последствия;

модификация крупная − любое изменение конструкции критичного компонента или изменение критичного параметра по сравнению с проектными;

модуль пассажирский − часть аттракциона, предназначенная для перемещения в ней пассажиров (тележка, кабина, сиденье). Модуль включает одно или несколько посадочных мест, устройства фиксации, а также необходимые средства обеспечения безопасности;

недопустимое использование – использование аттракциона не по назначению или с нарушением правил эксплуатационных документов;

обращение аттракциона на рынке – стадия жизненного цикла, включающая проектирование, изготовление и эксплуатацию аттракциона на единой таможенной территории Таможенного союза;

обоснование безопасности – документ, содержащий анализ рисков аттракциона и меры их исключения или минимизации конструктивными и эксплуатационными мерами;

ограничение пользования − запрет на пользование аттракционом пассажирами с отклонениями здоровья от нормы и (или) по возрасту, росту, массе, а также при плохом самочувствии;

опасная зона – зона внутри аттракциона или вокруг него, в которой человек подвергается опасности причинения вреда здоровью;

пассажир – физическое лицо, перемещаемое аттракционом;

правила пользования аттракционом − требования для пассажиров, посетителей, разработанные проектировщиком;

проверка ежегодная – полная проверка аттракциона, его критичных компонентов и критичных параметров, а также его вспомогательных устройств после проведения ежегодного технического обслуживания;

проверка ежедневная − проверка работоспособности и технического состояния критичных компонентов, параметров и других частей аттракциона, а также его вспомогательных устройств, указанных в эксплуатационных документах, включая проведение контрольных пусков;

проверка контрольная − регламентированная проверка контрольным (надзорным) органом в соответствии с настоящим техническим регламентом документов об оценки (подтверждении) соответствия, формуляра и эксплуатационных документов на аттракцион, включающая контрольный пуск;

проверка полная − проводимая по инициативе эксплуатанта оценка состояния всех критичных компонентов и критичных параметров аттракциона эксплуатационных документов, включая разборку и осмотр компонентов, если это необходимо, проведение испытаний и контрольных пусков, а также технического состояния иных частей аттракциона и вспомогательных устройств;

тип аттракционов – аттракционы с несущественными отличиями друг от друга, изготовленные с применением типовой технической документации и типовых технологических процессов;

устройства для удерживания (пассажиров) − компоненты аттракциона (подножки, перила, поручни, ремни и тому подобное), предназначенные для предотвращения недопустимых перемещений пассажиров в опасную зону на аттракционе;

устройство (для) фиксации − устройство в виде дуги, перекладины, ремня, экрана и т.п., оснащенное запирающими устройствами, надежно фиксирующее положение тела пассажира в модуле пассажирском для безопасного восприятия ускорений;

формуляр (аттракциона) – документ, идентифицирующий аттракцион и содержащий необходимые сведения о нем;

эксплуатант – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющее аттракционом на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующее указанный аттракцион для предоставления развлекательных услуг физическим лицам.

эксплуатационные документы − документы, разработанные проектировщиком, содержащие необходимые сведения по надлежащей и безопасной эксплуатации, включая правила пользования аттракционом, и утилизации аттракционов и их вспомогательных устройств.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Аттракционы и вспомогательные устройства аттракционов выпускаются в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что они прошли необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям настоящего технического регламента, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых распространяется на аттракционы и вспомогательные устройства.

Аттракционы, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента подтверждено, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

2. Аттракционы, вспомогательные устройства аттракционов выпускаемые в обращение, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы, при условии использования их по назначению.

3. Аттракционы, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на таможенной территории Таможенного союза.

Статья 4. Требования безопасности к аттракционам при разработке (проектировании)

1. При проектировании аттракционов должны быть идентифицированы все возможные риски на всех стадиях жизненного цикла, в том числе, при нормальной эксплуатации, чрезвычайных ситуациях (отказах и внешних воздействиях), предполагаемых ошибках персонала и недопустимом использовании.

При проектировании аттракционов должны быть обоснованы и учтены параметры применяемых биомеханических воздействий аттракционов в отношении соответствующих категорий пассажиров с учетом их возможного состояния, здоровья, возраста, роста и массы, а также меры, исключающие или минимизирующие риски.

При проектировании аттракционов риски должны быть устранены полностью или минимизированы, по крайней мере, следующими мерами:

- полнотой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных на верифицированных в установленном порядке методиках;

- выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах аттракционов, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;

- установлением разработчиком (проектировщиком) критериев предельных состояний;

- установлением разработчиком (проектировщиком) назначенных сроков службы, назначенных ресурсов, сроков технического обслуживания, ремонта и утилизации;

- выявлением всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым неправильным использованием аттракционов;

- учетом необходимости доступного и понятного информирования граждан (посетителей) об экстремальности биомеханических воздействий аттракциона;

- ограничением пользования аттракционом отдельными категориями граждан;

- надлежащим выбором нормативных нагрузок и воздействий на пассажиров и на конструкции;

- надлежащим проектированием вспомогательных устройств аттракциона для удерживания пассажиров;

- надлежащим проектированием и изготовлением конструкций и систем управления, в том числе выявлением критичных параметров, компонентов и резервированием критичных компонентов;

- обеспечением аттракционов устройствами для аварийной остановки, если это необходимо, и средствами эвакуации;

- обеспечением доступности узлов и деталей для осмотра, ремонта и технического обслуживания;

- созданием соответствующих условий работы для операторов, обеспечивающих безопасность управления аттракционом, достаточный обзор с рабочего места оператора;

- разработкой и использованием эксплуатационной документации, позволяющей администраторам и операторам исключить риски неправильной установки, наладки, технического обслуживания и эксплуатации аттракционов и их вспомогательных устройств;

- организацией способов и путей возможной эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала.

2. При проектировании аттракционов необходимо:

- исключить воздействие недопустимых ускорений на пассажиров;

- обеспечить достаточность размеров контуров безопасности при перемещении пассажиров, надежность системы управления и тормозной системы аттракциона;

- обеспечить надежность креплений и соединений компонентов аттракционов и их вспомогательных устройств.

3. При проектировании аттракционов необходимо провести анализ видов и последствий критичности отказов, в соответствии с выявленными рисками необходимо произвести их классификацию по последствиям отказа:

катастрофический, который может вызвать смерть пассажиров или разрушение аттракциона;

критический, который может вызвать тяжелые травмы пассажиров или крупное повреждение аттракциона;

незначительный, который может вызвать легкие травмы пассажиров или повреждение имущества;

несущественный, недостаточно серьезный, чтобы вызвать травмы пассажиров или повреждение имущества.

Необходимо принять меры по устранению или минимизации рисков, последовательно проверяя их влияние на взаимосвязанные части конструкции.

При проектировании аттракционов необходимо обращать особое внимание на следующие критичные компоненты (по принципу: «безопасность от пассажира – к конструкции аттракциона»):

устройств фиксации, посадочных мест, запорных устройств, креплений, подлокотников, спинок, ремней безопасности, с учетом направлений и величин воздействующих ускорений, в том числе при преднамеренном нарушении правил пользования, предотвращающих выпадение либо травмирование пассажиров;

пассажирских модулей, с учетом нормативной массы пассажиров, действия результирующих сил, создаваемых всеми возможными динамическими нагрузками, и их надежного крепления к направляющим движения (колес, осей, шарниров и т.п.) и (или) к другим пассажирским модулям (сцепок, подвижных соединений и т.п.)

блокирующих, тормозных и защитных устройств, с учетом усилий торможения при различном наполнении и способах загрузки пассажирских модулей, скатывающих сил и т.п.;

направляющих устройств и их креплений;

основных несущих конструкций аттракциона;

смещающихся механических частей, которые могут попасть в контуры безопасности.

При проектировании аттракционов необходимо выявить критичные компоненты, имеющие ограниченный ресурс, включить их перечень в  эксплуатационную документацию, а также передать их перечень изготовителю вместе с проектно-конструкторскими документами.

Критичные компоненты должны быть резервированы, резервный элемент должен обладать не меньшей надежностью, чем основной элемент, с учетом характера и условий его нагружения.

В случае если резервирование способом замещения невозможно, оно должно обеспечиваться достаточным снижением расчетных напряжений во всех элементах критичного компонента (узла аттракциона). При этом должен быть указан способ и периодичность неразрушающего контроля критичного компонента. Наибольшие значения коэффициента надежности при расчетах должны быть у тех элементов, которые недоступны для прямого контроля в процессе эксплуатации.

4. В описании проекта должны быть разъяснены конструкция и принцип действия аттракциона. Необходимо привести его основные технические характеристики, а так же перечислить характеристики механического, пневматического, гидравлического, электрического и электронного оборудования, включая системы управления и другого используемого оборудования. Описание должно включать информацию о специфических особенностях аттракциона и способах его установки, о габаритных размерах и перемещениях, выходящих за эти размеры, об ограничениях, конструктивных особенностях и использованных материалах, системах движения, типах приводов, скоростях, ускорениях, электрическом оборудовании, рабочем цикле и порядке управления, а также ограничениях возможного круга пользователей.

5. Чертежи к аттракциону должны включать информацию о критичности компонентов и параметров, а также требованиях и размерах, непосредственно связанных с ними.

Чертежи должны включать все размеры и значения поперечных сечений, требуемые для проверки и утверждения, характеристики материалов, сборочных единиц и деталей, креплений и соединений, а также значения основных скоростей и ускорений.

6. В комплекте конструкторской документации на аттракцион должны быть представлены чертежи и схемы следующих технических устройств:

1) пассажирских модулей, показанных в требуемых видах и поперечных сечениях с указанием общих размеров, внутренних размеров (сиденья, боковые и задние упоры, пространство для рук и ног), упоров для рук и ног, запирающих и предохранительных устройств, поручней и пр.;

2) механизмов подъема и поворота, включая их опоры, приводы и системы управления, амплитуды подъема и поворота;

3) ходовых механизмов с указанием нагрузок, подробным изображением передаточных колес и колес безопасности, подшипников, осей, валов, их подсоединения и возможности смещения относительно пассажирского модуля, устройств управления и контроля, противооткатных устройств, устройств, предохраняющих от схода с рельсов и переворачивания, бамперов, трейлеров, предохранительных устройств, приводов и тормозов, креплений на фундаменте;

4) электрических (электронных), пневматических и гидравлических схем.

7. Должны быть проведены необходимые расчеты всех критичных компонентов аттракциона.

Нагрузки и воздействия должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента и обеспечивать безопасность. Расчет швов сварных соединений производится с учетом обеспечения их усталостной прочности с применением коэффициентов концентрации напряжений в местах резкого изменения сечений.

8. При проектировании должно быть разработано обоснование безопасности аттракциона, содержащее техническую документацию в объеме, необходимом для представления сведений о соответствии аттракциона требованиям настоящего технического регламента, сведений о конструкции, расчетах, методе возведения, для представления инструкций и сведений об эксплуатации и техническом обслуживании, а также для проведения соответствующих проверок.

Оригинал обоснования безопасности аттракциона хранится у разработчика (проектировщика), а копия - в органе по сертификации до окончания установленного срока службы аттракциона.

В обоснование безопасности должно входить:

1) описание основных частей конструкции и работы аттракциона;

2) эскизные чертежи с указанием размеров устройств в целом, имеющих значение для обеспечения требований безопасности;

3) анализ рисков;

4) чертежи или спецификации критичных компонентов с указанием размеров, материалов и критичных параметров;

5) основные результаты и выводы расчетов прочности и надежности несущих конструкций, в которых представлены данные об основных действующих силах, массах, скорости ветра, подкладках под опоры, всех важных напряженных участках, необходимых для проведения технического контроля;

6) расчет напряжений, включая анализ усталостного нагружения (все документы с расчетами) для критичных компонентов с указанием точек максимальных расчетных напряжений и сведения об основных конструктивных материалах и их характеристиках;

7) принципиальные схемы для электрического, гидравлического или пневматического оборудования или узлов;

8) планы с изображением запасных выходов и их размеров с проверкой расчетов для закрытых помещений, предназначенных для 400 посетителей и более, специальные инструкции на случай пожара;

9) копии протоколов и актов проверок и испытаний изготовленного аттракциона и его критичных компонентов, подтверждающие соответствие проекта требованиям безопасности, а также работоспособность аттракциона и его составных частей;

10) список стандартов, применяемых полностью или частично и включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, и, если не применялись указанные стандарты, описание решений, выбранных для реализации требований технического регламента;

11) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие аттракционов установленным требованиям.

9. При проектировании разрабатываются эксплуатационные документы аттракциона, включая:

- формуляр (паспорт);

- инструкцию по эксплуатации аттракциона для администратора, включая требования к процедурам ввода в эксплуатацию, приостановки эксплуатации, простоя по техническим причинам, повторного ввода в эксплуатацию;

- инструкцию для операторов по эксплуатации аттракциона с пассажирами, включая требования к процедурам действий в чрезвычайных  ситуациях, действий при пожаре и т.п.;

- правила пользования аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы;

- информацию об ограничениях пользования пассажирами аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и массе (если это требуется);

- план, содержащий мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле;

- правила безопасной эксплуатации аттракционов с пассажирами, схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это требуется);

- таблички с требованиями механику по порядку ежедневных проверок критичных компонентов и параметров;

- инструкцию по техническому обслуживанию и ремонту для механиков (электриков), включая перечень критичных компонентов и параметров, ведомость запасных частей и принадлежностей, список частей с ограниченным ресурсом, монтажные чертежи и рисунки, отображающие основные размеры, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта, основные принципиальные схемы для электрического, гидравлического, пневматического оборудования или их отдельных узлов;

- инструкцию по монтажу (сборке), установке и наладке;

- инструкцию по перевозке и хранению;

- инструкцию по выводу из эксплуатации и утилизации;

- журналы учета проведения процедур в соответствии с вышеуказанными инструкциями, которые должны включать все необходимые требования, обеспечивающие выполнение требований по техническому обслуживанию.

Эксплуатационные документы аттракциона выполняются на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза.

Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях. К ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях.

Статья 5. Требования к безопасности аттракционов при изготовлении

1. Для изготовления компонентов и деталей аттракционов должны быть применены только те конструкционные материалы, технические данные которых соответствуют установленным требованиям безопасности.

Должно уделяться особое внимание сварным соединениям и свариваемости выбранных металлов для критичных компонентов.

Крепежные изделия должны соответствовать требованиям надежности, установленных проектировщиком.

2. Формуляр оформляется для механизированных аттракционов I и II степеней биомеханических рисков. На аттракционы III степени биомеханических рисков могут оформляться технические паспорта. Формуляр аттракциона должен точно идентифицировать аттракцион и содержать подробную историю эксплуатации, зарегистрированные данные обо всех ремонтах, модификациях, испытаниях и проверках, а также их подробные протоколы, в том числе выборки из проектной документации, в которых содержатся данные, необходимые для идентификации и проверок аттракциона, проводимых контрольными (надзорными) органами. Необходимо обеспечить наличие формуляра в виде отдельного документа для каждого аттракциона для проведения мероприятий по оценке соответствия и контролю технического состояния.

В формуляре аттракциона должны быть приведены, следующие сведения, необходимые для безопасной эксплуатации и использования:

1) обозначение изготовителя;

2) степень биомеханического риска;

3) описание основных частей конструкции и работы аттракциона;

4) основные биомеханические параметры воздействия на пассажиров, включая предельно допустимые и измеренные величины ускорений, скорости их нарастания, действующие на пассажиров и другие;

5) ограничения по скорости движения пассажирских модулей;

6) перечни критичных компонентов и критичных параметров с ограниченным ресурсом, их основные технические характеристики,

7) эксплуатационные нагрузки и параметры;

8) общие ограничения для посетителей при пользовании аттракционом по показаниям вреда для здоровья;

9) общие ограничения для пользователей по возрасту, росту и массе;

10) предельная эксплуатационная и ураганная скорость ветра для данного аттракциона;

11) требования к фундаменту или площадке основания;

12) возможные ограничения по снеговой нагрузке;

13) требования по сейсмостойкости;

14) другие имеющиеся ограничения.

3. Изготовитель должен подобрать квалифицированный персонал, участвующий в изготовлении аттракционов, который имеет необходимую квалификацию и опыт.

Сборку, модификации, регулировку или переделку частей может производить только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт.

4. Материалы, детали, устройства и узлы, от которых зависит безопасность аттракциона, должны соответствовать техническим требованиям, расчетным характеристикам и требованиям безопасности настоящего технического регламента и соответствующих технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется.

Критичные компоненты должны иметь отчетливую маркировку изготовителя или подрядчика, с тем, чтобы обеспечить возможность их последующей идентификации.

В процессе изготовления должен осуществляться контроль материалов (включая расходные) и компонентов (элементов), произведенных как самим изготовителем, так и его подрядчиками.

Если в проектной документации или спецификации указано, что для критичных компонентов (элементов) необходимо провести испытания в процессе производства, изготовитель должен обеспечить их проведение.

В тех случаях, когда при проверке проекта или в технических требованиях установлено, что данные детали или узлы являются важными для обеспечения безопасности и для них необходимы специальные испытания, изготовитель должен обеспечить проведение этих испытаний.

5. Неразрушающий контроль должен применяться в отношении критичных компонентов и соединений элементов, например, ответственных сварных швов, осей колес пассажирских модулей, перед сборкой.

Изготовитель должен обеспечить соответствие основных характеристик безопасности и показателей качества для каждого материала и каждого компонента тем требованиям, которые указаны в проектной документации, и предусмотреть соответствующие процедуры изготовления.

Все поставляемые материалы и комплектующие для критичных компонентов должны пройти входной контроль изготовителя с оформлением необходимых документов. Материалы, используемые для изготовления критичных компонентов, необходимо подвергать методам входного контроля (механическим, лабораторным испытаниям и т.п.), установленным в стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза.

Сосуды высокого давления, являющиеся составными частями аттракциона, должны соответствовать требованиям соответствующего технического регламента Таможенного союза.

Канаты и цепи, используемые при изготовлении аттракционов, должны иметь сопроводительные документы, содержащие информацию о гарантированной минимальной разрушающей нагрузке, тип и размер канатов и цепей.

6. Изготовитель должен обеспечить указанный проектировщиком способ защиты от коррозии и гниения составных частей аттракциона и периодичность проверок. Все компоненты должны быть защищены от коррозии или гниения. При использовании полых секций из конструкционной стали следует учитывать необходимость предотвращения внутренней коррозии.

7. Сварные соединения расчетных элементов металлоконструкций аттракционов, в том числе воспринимающие переменные нагрузки, должны обеспечивать их безопасность.

8. Ответственные несущие элементы из композитов (стекловолокнистых пластиков) аттракциона могут производиться только изготовителями, имеющими оборудование и квалифицированный персонал, необходимые для обеспечения надлежащей безопасности.

Статья 6. Обеспечение безопасного монтажа (установки) и наладки аттракционов

Для обеспечения безопасности смонтированного аттракционом перед вводом в эксплуатацию должны выполняться следующие требования:

1) монтаж аттракциона осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу аттракционов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с эксплуатационной документации по установке аттракциона;

2) если аттракцион должен монтироваться на фундамент или основание, то его безопасность должна быть подтверждена на соответствие соответствующему техническому регламенту Таможенного союза до начала монтажа или установки.

Статья 7. Требования к безопасной эксплуатации аттракционов

1. При эксплуатации механизированных аттракционов с пассажирами необходимо:

1) выполнять требования инструкций по эксплуатации, инструкций по ремонту и техническому обслуживанию, ведение соответствующих журналов;

2) использовать обученный персонал, проводить его обучение и инструктаж;

3) разместить правила пользования аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы;

4) разместить информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, по возрасту, росту и массе (если это требуется), для аттракционов I и II степени биомеханических рисков информация излагается на русском и английском языках;

5) иметь средства для измерения роста и веса (объема) (если это требуется);

6) разместить табличку с информацией о дате последней и будущей проверки аттракциона (приложение 3), об адресах и телефонах экстренных служб;

7) разместить на пульте аттракциона таблички с основными техническими характеристиками аттракциона;

8) иметь аптечки, организовать места оказания первой медицинской помощи;

9) разместить необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле;

10) организовать средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей;

11) разместить на аттракционе основные правила для персонала аттракциона;

12) разместить схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это требуется);

13) разместить на аттракционе таблички с требованиями оператору по порядку ежедневных проверок критичных компонентов и параметров;

14) проводить ежедневные проверки аттракциона, с записями в журнале администратора о ежедневных допусках аттракциона к эксплуатации;

15) исключить свободный доступ пассажиров в опасные зоны во время работы аттракциона и вне его работы;

16) исключить недопустимое использование аттракциона;

17) организовать безопасных рабочих мест персонала.

2. Для аттракционов I, II и механизированных аттракционов III степени биомеханических рисков с электроприводами с питанием свыше 36 вольт эксплуатант проводит ежедневную, еженедельную, ежегодную проверки.

3. Для немеханизированных аттракционов I и II степени биомеханических рисков эксплуатант обеспечивает проведение еженедельной оценки технического состояния.

4. Для эксплуатировавшихся аттракционов после длительного (свыше 12 месяцев) приостановления эксплуатации аттракциона, простоя по техническим причинам, эксплуатантом, в случае проведения частичной или полной разборки аттракциона, выполняется полная проверка аттракциона.

5. Техническое обслуживание и ремонт аттракционов проводят в соответствии с эксплуатационными документами.

6. Если назначенный срок службы основной несущей конструкции и незаменяемых частей аттракциона истек, то эксплуатация аттракциона эксплуатантом должна быть приостановлена.

7. По истечении назначенного срока службы не допускается использование аттракциона по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока службы аттракциона с учетом его остаточного ресурса. Оценку остаточного ресурса проводит проектировщик. Владелец аттракциона на основании оценки остаточного ресурса проводит подтверждение соответствия аттракциона.

Статья 8. Обеспечение безопасности аттракционов при транспортировании (перевозке), хранении и утилизации.

1. Транспортирование и хранение аттракционов должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией.

2. В эксплуатационной документации должны быть установлены рекомендации по безопасной утилизации аттракциона.

Статья 9. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

## 1. Соответствие аттракциона требованиям настоящего технического регламента обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза.

## Выполнение на добровольной основе требований указанных стандартов свидетельствует о соответствии аттракциона требованиям безопасности настоящего технического регламента.

## 2. Методы исследований (испытаний) и измерений аттракционов устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований настоящего технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия аттракционов.

Статья 10. Оценка (подтверждение) соответствия

## 1. Аттракционы, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента.

## Оценка соответствия требованиям настоящего технического регламента проводится в форме подтверждения соответствия и в форме государственного контроля (надзора).

## Аттракционы, изготовленные для собственных нужд их изготовителей, а также комплектующие изделия и запасные части к аттракционам, используемые для ремонта (технического обслуживания) аттракционов, не подлежат подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Статья 11. Подтверждение соответствия

1. Подтверждение соответствия аттракционов осуществляется применительно к аттракционам I – III групп риска.

2. Подтверждению соответствия подлежат впервые смонтированные или подготовленные к эксплуатации аттракционы с учетом стадий их жизненного цикла, включая проектирование, изготовление, монтаж и наладку.

3. Требования к оценке соответствия перевозимых и повторно собираемых или монтируемых аттракционов устанавливаются в проектной и эксплуатационной документации.

4. Подтверждение соответствия аттракционов требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:

сертификации аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

5. При подтверждении соответствии заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

6. Сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия, включая срок их действия, должны быть указаны в формуляре (паспорте) аттракциона.

7. При проведении подтверждения соответствия аттракционов заявитель формирует комплект документов на аттракционы, подтверждающий соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента, который включает:

обоснование безопасности;

комплект конструкторской документации;

эксплуатационные документы;

контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);

сертификат на систему менеджмента качества изготовителя (при наличии);

протоколы испытаний аттракциона, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);

сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);

документы о подтверждении соответствия вспомогательных устройств и (или) составных частей аттракциона, на которые распространяются требования иных технических регламентов Таможенного союза;

сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на данные аттракционы, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);

другие документы, подтверждающие соответствие аттракциона требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии).

Изготовитель должен хранить декларации соответствия или сертификаты соответствия материалов и (или) спецификации компонентов (элементов), в том числе и поставленных его подрядчиками.

8. При вторичном вводе аттракционов в эксплуатацию, в том числе после крупной модификации (капитального ремонта), приостановления эксплуатации в установленном порядке по причине отказа или аварии с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью людей, приостановления эксплуатации по причине истечения назначенного срока службы аттракциона, должны быть проведены обязательное подтверждение соответствия и контрольная проверка в соответствии требованиями настоящего технического регламента.

Статья 12. Порядок декларирования соответствия аттракционов

Декларирование соответствия аттракционов осуществляется по схемам:

Схема 1д применяется для серийно выпускаемых аттракционов II и III групп риска и включает следующие действия:

Заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11, осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие аттракционов требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 2д применяется  для партии аттракционов (единичного изделия) II и III групп риска и включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11, проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 5д используется для аттракционов I и II групп рисков:

при невозможности проведения испытаний в полном объеме до установки их на месте эксплуатации;

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в единичных экземплярах, при испытаниях которых предусмотрены разрушающие методы.

Включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 7 статьи 11; осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие аттракционов требованиям настоящего технического регламента и направляет в орган по сертификации заявку на проведение:

изучения представленных документов, испытания образца или определяющих (критических) составных частей аттракционов;

экспертизы представленных документов без проведения испытаний образца.

По результатам проведенных исследований орган по сертификации  оформляет заключение о соответствии аттракциона требованиям настоящего технического регламента.

На основании заключения органа по сертификации заявитель принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 6д применяется для серийно выпускаемых аттракционов II и III групп риска при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества и включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11. В состав комплекта документов включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата соответствия), выданный органом по сертификации систем менеджмента, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Производитель осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие аттракционов требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

При декларировании соответствия по схемам 1д, 5д и 6д заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

При декларировании соответствия по схемам 2д заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза. В декларации о соответствии указывается группа риска, к которой относятся декларируемые аттракционы.

Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком, утвержденным Комиссий Таможенного союза. Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации. Срок действия декларации о соответствии соответствует расчетному сроку службы (ресурса) аттракциона.

Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.

Комплект доказательственных материалов должен предоставляться органам государственного контроля (надзора) по их требованиям.

Статья 13. Порядок проведения сертификации аттракционов

1. Сертификация аттракционов I степени риска, осуществляется по схемам:

Схема 1с применяется для серийно выпускаемых аттракционов и включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11 и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит анализ представленных  документов и идентификацию заявленной продукции, в том числе по группе риска, организует проведение испытаний, определяет программу испытаний;

аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее – аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания аттракционов;

орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя и результатов проведенных испытаний образцов аттракционов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;

орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными аттракционами посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и анализа состояния производства.

Схема 2с применяется для серийно выпускаемых аттракционов при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества и включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11, в состав которого в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата соответствия), выданный органом по сертификации систем менеджмента, и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит анализ представленных документов и идентификацию заявленной продукции, в том числе по группе риска,  организует проведение испытаний, определяет программу испытаний;

аккредитованная испытательная лаборатория (центр), проводит испытания образцов аттракционов;

орган по сертификации проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и результатов испытаний аттракционов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;

орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными аттракционами посредством проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента изготовителя;

схема 3с применяется  для партии аттракционов (единичного изделия) и включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11, и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит анализ представленных документов и идентификацию заявленной продукции, в том числе по группе риска, организует проведение  испытаний, определяет программу испытаний;

аккредитованная испытательная лаборатория (центр), проводит испытания аттракционов;

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний аттракционов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;

схема 9с применяется для партии аттракционов ограниченного объема, включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 6 статьи 11, и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и идентификацию заявленной продукции, в том числе по группе риска, и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия.

Заявителем при сертификации по схемам 1с, 2с и 9с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Заявителем при сертификации по схеме 3с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Выбор схемы сертификации осуществляет заявитель с учетом положений настоящего технического регламента.

2. Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации, имеющий соответствующую область аккредитации и включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна содержать:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя;

сведения об аттракционе (его составе) и его идентифицирующие признаки (наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому выпускается аттракцион, форма выпуска − серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.);

перечень используемых стандартов, указанных в статье 10 настоящего технического регламента, а в случае, если указанные стандарты не применялись описание решений, выбранных для реализации требований технического регламента;

схему сертификации;

обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации.

3. Орган по сертификации рассматривает заявку и представленные одновременно с заявкой документы по пункту 6 статьи 11 и принимает решение о возможности проведения сертификации.

При положительном решении орган по сертификации заключает договор с заявителем о проведении работ по сертификации.

Орган по сертификации проводит работы согласно схеме сертификации, готовит решение и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия.

4. В случае отрицательного результата сертификации орган по сертификации направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

5. Испытания типового образца (типовых образцов) или единичного изделия аттракционов проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации в соответствии с программой испытаний, определенной органом по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

6. Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя (в случае, если предусмотрено схемой сертификации). Результаты анализа оформляются актом.

7. При положительных результатах проверок, предусмотренных схемой сертификации, орган по сертификации оформляет сертификат соответствия 
и выдает его заявителю.

Сертификат соответствия оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза. Сертификат соответствия должен содержать сведения о степени риска, к которой относятся аттракционы, на которые распространяется его действие.

Сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передает в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме.

8. Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых аттракционов серийного производства – не более 5 лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.

9. Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных изделий, на которые распространяется его действие.

Приложение оформляется, если:

требуется детализировать состав группы однородной продукции, выпускаемой заявителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;

требуется указать заводы-изготовители, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства продукции.

10. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в случаях, предусмотренных выбранной схемой сертификации, органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, не реже 1 раза в год в течение срока действия сертификата соответствия. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

подтвердить действие сертификата соответствия в рамках установленного в нем срока действия;

приостановить действие сертификата соответствия на срок не более 2 месяцев с момента принятия такого решения;

прекратить действие сертификата соответствия.

Решение о прекращении действия сертификата соответствия принимается в случае, когда выявленные при проведении инспекционного контроля несоответствия требованиям настоящего технического регламента нельзя устранить путем проведения корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации.

В случае если выявленные несоответствия могут быть устранены путем выполнения корректирующих мероприятий, и результаты устранения могут быть проверены, орган по сертификации принимает решение  о приостановлении действия сертификата соответствия. После выполнения корректирующих мероприятий и устранения выявленных несоответствий орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. Если по результатам проверки устранения выявленных несоответствий нельзя сделать заключение о полном соответствии сертифицированной продукции требованиям настоящего технического регламента, орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия.

Статья 14. Ввод аттракциона в эксплуатацию

До начала эксплуатации аттракциона, после его установки или монтажа и проведения полной проверки, эксплуатант должен обеспечить проведение процедур подтверждения соответствия настоящему техническому регламенту, согласовать для аттракционов I и II степени биомеханических рисков способы эвакуации пассажиров с органом по чрезвычайным ситуациям государства – члена Таможенного союза, направить копию сертификата или декларации в надзорный орган.

Статья 15. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

1. Аттракционы, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 8 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском аттракционов в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы аттракционов.

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится на само изделие и на эксплуатационные документы.

4. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза только на упаковку и на прилагаемые эксплуатационные документы, если его невозможно нанести непосредственно на аттракцион.

## 5. Аттракционы маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, распространяющихся на них и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Статья 16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента Таможенного союза проводится в порядке, установленном национальным законодательством государства – члена Таможенного союза.

2. Лица, эксплуатирующие аттракционы, обязаны сообщать об авариях и несчастных случаях в органы государственного контроля (надзора) и представить материалы расследования в установленном законодательством государств-членов Таможенного союза порядке.

3. Ответственность за несоблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза, а также за нарушение правил проведения оценки (подтверждения) соответствия аттракционов требованиям настоящего технического регламента устанавливается в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.

## Статья 17. Защитительная оговорка

Государства – члены Таможенного союза, обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска аттракционов на территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка аттракционов, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента.

Статья 18. Переходные положения

1. По истечении 1 года со дня вступления в силу настоящего технического регламента обязательному подтверждению соответствия подлежат аттракционы, вводимые в эксплуатацию впервые.

2. Аттракционы, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего регламента, должны быть приведены в соответствие настоящему техническому регламенту с учетом требований настоящего технического регламента к критичным компонентам и параметрам, указанным в статье 4, в течение 3-х лет с момента вступления в силу настоящего технического регламента или выведены из эксплуатации на территории Таможенного союза.

3. После вступления в силу настоящего технического регламента при вторичном вводе аттракционов в эксплуатацию, в том числе после крупной модификации, приостановления эксплуатации в установленном порядке по причине отказа или аварии с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью людей, приостановления эксплуатации по причине истечения назначенного срока службы аттракциона, должны быть проведены обязательное подтверждение соответствия и контрольная проверка согласно требованиям настоящего технического регламента.

Приложение №  1

к техническому регламенту Таможенного союза

«О безопасности аттракционов»

Требования безопасности к аттракционам, предназначенным для детей

1. При проектировании и изготовлении аттракционов, предназначенных для детей (преимущественно без механических приводов), следует учитывать дополнительные риски, связанные с физиологическими, психологическими, антропометрическими факторами, характерными для детей различных возрастных групп:

1) особенности эксплуатации аттракционов в детских учреждениях и на детских (игровых) площадках для различных возрастных групп;

2) необходимость изготовления всех перемещающихся узлов оборудования, а также неподвижных элементов (деталей, с которыми могут контактировать дети) из травмобезопасных материалов или покрытий;

3) недопустимость застревания рук, ног, головы, пальцев, одежды детей в различных зазорах, щелях, отверстиях, зонах оборудования;

4) достаточность по размерам игровых зон и зон приземления;

5) недопустимость наличия (возникновения) щелей, зазоров в деталях (между деталями) оборудования, в которые могут попасть посторонние предметы, в местах (зонах), где происходят предписанные инструкцией по эксплуатации скольжение, качание, прыжки, игры детей;

6) обеспечение безопасной высоты свободного падения (расстояние по вертикали от игровой поверхности до зоны приземления);

7) обеспечение безопасных расстояний между подвижными и неподвижными элементами оборудования, а также игровой площадкой;

8) чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка, и он мог его предвидеть и избежать;

9) возможность доступа взрослых для помощи детям вовнутрь оборудования;

10) недопустимость скопления воды на поверхности оборудования и обеспечение свободного стока и просыхания;

11) обеспечение защиты выступающих концов крепежных соединений;

12) что деревянные элементы аттракционов должны изготавливаться из древесины классов «стойкая» и «среднестойкая» и не должны иметь на поверхности дефектов обработки;

13) обеспечение крепления элементов оборудования таким образом, чтобы исключить возможность их демонтажа без применения инструмента;

14) чтобы ширина элементов оборудования для захвата (ухвата) детьми была в соответствии с установленными нормами;

15) необходимость обеспечения аттракционов в нужных местах перилами и ограждениями с учетом возрастных групп детей. При этом конструкция перил и ограждений не должна поощрять детей стоять или сидеть на них, не должно быть элементов, допускающих лазание детей по ним.

2. Материалы

1) Применяемые материалы не должны:

а) оказывать вредное влияние на здоровье ребенка и окружающую среду;

б) вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами.

2) Для оборудования детских игровых площадок не допускается применение следующих материалов:

а) полимерных легковоспламеняющихся;

б) чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения;

в) новых материалов, свойства которых недостаточно изучены;

3) Полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения.

4) Если полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах в процессе эксплуатации становятся хрупкими, изготовитель должен указать период времени их безопасной эксплуатации.

5) Износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных материалов, включая стеклоармированные полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность детей на весь установленный период эксплуатации.

6) Металлические материалы, образующие отслаивающиеся или шелушащиеся окислы, должны быть защищены нетоксичным покрытием.

7) Фанера должна быть стойкой к атмосферным воздействиям.

3. Монтаж и установка аттракционов

Монтаж и установку аттракционов выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.

Аттракционы должны быть надежно закреплены к основаниям или исключать возможность опрокидывания их несущей конструкции.

Аттракционы должны быть сгруппированы с учетом возраста детей: отдельно для детей дошкольного возраста (ростом до 130 см) и школьного возраста (ростом до 160 см).

Аттракционы для детей должны быть огорожены или защищены от недопустимого использования или  умышленного повреждения.

Аттракционы монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей (если безопасная установка оборудования не завершена, ударопоглощающее покрытие не выполнено или техническое обслуживание не может обеспечить безопасность).

4. При полных проверках аттракционов детских игровых площадок:

1) необходимо убедиться в исправности и комплектности оборудования;

2) необходимо получить подтверждение способности каждой конструкции воспринимать как постоянные, так и временные нагрузки, действующие на оборудование и его отдельные части;

3) элементы конструкций должны выдерживать наиболее неблагоприятные сочетания прикладываемых нагрузок;

5. При эксплуатации аттракционов детских игровых площадок:

1) владелец аттракционов должен официально назначить их эксплуатанта.

2) эксплуатант должен установить информационные таблички или доски с необходимой информацией;

3) эксплуатант обязан проводить комплекс мероприятий по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки.

4) необходимо обеспечить ограждения игровых зон, чтобы их не пересекали пешеходные, велосипедные маршруты, проезды и т.п.;

5) необходимо исключить возможность эксплуатации оборудования, если оно повреждено и может нанести ущерб здоровью детей;

6) в игровой зоне не должно быть препятствий, которые могут стать причиной травм;

7) в зоне безопасности не должно быть препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями). При определении зоны безопасности необходимо учитывать возможные перемещения ребенка и подвижных элементов оборудования;

8) необходимо оборудовать зону приземления смягчающим, упругим или амортизирующим покрытием для исключения травмирования детей при падении;

9) необходимо обеспечить отсутствие препятствий в зоне приземления;

6. Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:

1) конструкции оборудования;

2) требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем;

3) установки, обслуживания и ремонта оборудования;

4) климатических условий и условий эксплуатации оборудования.

Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки должен периодически, не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

7. Требования к персоналу

Персонал должен быть обученным и компетентным. Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.

8. Документация на оборудование

Вся эксплуатационная документация (в том числе формуляр, акты осмотров и проверок, графики осмотров и т. п.) подлежит постоянному хранению владельцем аттракциона.

Должен быть обеспечен постоянный доступ персонала к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования.

Приложение №  2

к техническому регламенту Таможенного союза

«О безопасности аттракционов»

Требования безопасности для водных аттракционов

1. При проектировании и изготовлении водных (немеханизированных) аттракционов (аквапарков, бассейнов, водоемов и т.п.) следует учитывать дополнительные риски, связанные с использованием воды в аттракционах:

1) особенности водной среды, риски падений посетителей на скользкой поверхности, недопустимость скопления воды (если это не предусмотрено для создания развлекательных эффектов), риски утопления, риски удара электрическим током во влажной среде, риски ушибов при падении с высоты на водную поверхность;

2) недопустимость получения механических травм об острые края, выступы, неровности, необходимость защиты выступающих крепежных концов сооружений, перил, веток растений и т.п.;

3) недопустимость застревания рук, ног, головы, пальцев в зазорах, щелях, отверстиях;

4) риски падения с неогороженных поверхностей высотой более 0,4 м, с наклонных поверхностей, с недостаточно закрепленных опорных поверхностей (если это не предусмотрено для создания развлекательных эффектов) и т.п.;

5) достаточность ширины проходов, возможность доступа для оказания неотложной помощи;

6) достаточность и удобство средств удержания – перил, ручек и т.п. При этом их конструкция не должна допускать спуски по ним или их полное преодоление с риском падения;

7) необходимость обеспечения гладких поверхностей, контактирующих с телами пользователей аттракционов, отсутствие соединений с перепадами поверхностей, способными травмировать пользователей при скольжении по ним;

8) необходимость обеспечения достаточной водной смазки поверхностей или водного потока для предотвращения травм кожи, в том числе от ожогов при трении;

9) необходимость расчета безопасной формы аттракционов, особенно формы поверхности для скольжения по ним пользователей со значительными скоростями, обеспечивающих допустимые ускорения, действующие на пользователей, а также ускорения, при которых отсутствуют риски ударов головой о поверхности скольжения;

10) достаточность и удобство места торможения после спуска для быстрой эвакуации пользователей из нее самостоятельно или с помощью персонала, необходимость избежания столкновения людей на спусках и при катании;

11) недопустимость организационными и техническими мерами нахождения на элементах аттракциона большего количества пользователей, чем это предусмотрено конструкцией аттракциона и правилами эксплуатации.

2. Эксплуатационная документация водных аттракционов должна быть разработана с учетом вышеупомянутых требований, требований настоящего Технического регламента.

3. Материалы, применяемые для водных аттракционов и устройств для развлечений, должны учитывать особенности ускоренной коррозии металлических, деревянных, неметаллических конструкций и крепежных изделий. Необходимо предусмотреть меры для доступности регулярного контроля наиболее важных с точки зрения безопасности соединяемых элементов.

Поверхности для скольжения и опорные поверхности должны быть сделаны из материалов, исключающих их расслоение или появление значительных деформаций, шероховатостей и т.п.

Применяемые материалы и покрытия должны соответствовать экологическим требованиям.

4. Электрооборудование при проектировании, изготовлении и эксплуатации должно соответствовать требованиям соответствующих технических регламентов и национальных стандартов и учитывать особенности влажной среды.

5. При эксплуатации необходимо:

1) допускать к обслуживанию водных аттракционов и устройств для развлечений подготовленный персонал, способный проинструктировать посетителей о правилах пользования или исключить недопустимое использование аттракциона;

2) персонал должен быть способен оказать помощь тонущим посетителям и оказать необходимую медицинскую помощь до прибытия медработников;

3) персонал должен обеспечивать выполнение требований эксплуатационной документации;

4) в необходимых местах водных аттракционов и (или) аквапарка должны быть размещены информационные таблички, указатели, а также правила безопасного пользования аттракционами для посетителей.

Приложение №  3

к техническому регламенту Таможенного союза

«О безопасности аттракционов»

Требования к информационной табличке о проверке

Эксплуатант должен обеспечить на каждом эксплуатируемом аттракционе перед входом на него размещение информационной таблички о дате последней ежегодной проверки и дате ближайшей ежегодной проверки с указанием экспертов или организации, которая провела указанную проверку.

Табличка должна содержать краткую информацию об объеме проверок с указанием о работоспособности и безопасности аттракциона по результатам проверки.

Табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений.